## Slide 1: Цветная металлургия России
Место в мировом производстве, технология, районы и центры · география, 9 класс
Notes: Урок 20 минут, только теория. Начните с вопроса: какие металлы, кроме железа, вы используете каждый день (алюминиевая фольга, медные провода, никель в монетах и батарейках)?

## Slide 2: Что такое цветная металлургия
Цветная металлургия — отрасль, которая производит все металлы, кроме железа, и их сплавы.
Тяжёлые
Медь, никель, свинец, цинк, олово
Большая плотность
Лёгкие
Алюминий, магний, титан
Малая плотность, прочность
Благородные
Золото, серебро, платина, палладий
Не окисляются, дорогие
Редкие
Литий, вольфрам, молибден, цирконий
Малые запасы и объёмы
Notes: 2 минуты. Дать определение и классификацию по физическим свойствам и значению. Название «цветные» условное: исторически так назвали металлы, не похожие по цвету на железо и его сплавы.

## Slide 3: Место России в мировом производстве
Chart: Первичный алюминий, 2025 (оценка), млн т
| Китай | Индия | Россия | Канада | ОАЭ
Первичный алюминий, млн т | 45 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.7
3-е место
по выплавке первичного алюминия, 3,9 млн т
3-е место
по добыче никеля, около 200 тыс. т
5-е место
по производству рафинированной меди, около 950 тыс. т
Notes: 3 минуты. Данные Геологической службы США (USGS), оценка 2025 года. Россия даёт около 5 % мирового алюминия и добычи никеля и около 3 % рафинированной меди; Китай производит больше половины мирового алюминия. Отдельно отметьте: Россия — один из мировых лидеров по палладию (Норильск), точную долю уточняйте в свежих данных.

## Slide 4: Термины: сырьё и обогащение
Термин | Определение
Руда | Горная порода, из которой выгодно извлекать металл
Полиметаллическая руда | Руда, содержащая несколько металлов: медь, цинк, свинец, золото и другие
Обогащение | Отделение полезного минерала от пустой породы
Флотация | Способ обогащения: частицы нужного минерала всплывают с пузырьками воздуха в воде
Концентрат | Продукт обогащения с повышенным содержанием металла
Комплексное использование сырья | Извлечение из руды всех ценных компонентов, в том числе попутных
Notes: 2 минуты. Ученики записывают термины в словарь. Пример: в медной руде металла от долей процента до нескольких процентов, поэтому руду сначала обогащают и получают концентрат.

## Slide 5: Термины: выплавка и очистка
Термин | Определение
Пирометаллургия | Получение металла при высокой температуре, то есть плавкой
Гидрометаллургия | Получение металла из растворов (выщелачиванием)
Электролиз | Выделение металла из расплава или раствора электрическим током
Рафинирование | Очистка чернового металла от примесей
Глинозём | Оксид алюминия, сырьё для выплавки алюминия
Сплав | Материал из нескольких металлов или металла с добавками, например дюралюминий
Вторичный металл | Металл, полученный переработкой лома и отходов
Notes: 2 минуты. Связать термины с технологической цепочкой на следующем слайде.

## Slide 6: Технологическая цепочка
1
Добыча руды
Карьер или шахта
2
Обогащение
Получают концентрат
3
Передел
Плавка или выщелачивание
4
Очистка
Рафинирование, электролиз
5
Сплавы
Прокат, литьё, проволока
Руды бедны: металла в них от долей процента до нескольких процентов. Поэтому руду обогащают у месторождения, а концентрат везут на завод.
Notes: 2 минуты. Пройти по цепочке и назвать, какой термин к какому этапу относится: обогащение (флотация), передел (пирометаллургия или гидрометаллургия), рафинирование (электролиз).

## Slide 7: Как получают алюминий
Боксит или нефелин
Алюминиевое сырьё
Глинозём
Оксид алюминия
Электролиз
В расплаве криолита
Алюминий
Первичный металл
≈ 2 т
глинозёма (из 4–5 т боксита) нужно на 1 т алюминия
13–15 тыс. кВт·ч
электроэнергии расходуется на 1 т алюминия
Notes: 2 минуты. Алюминий — самый показательный пример энергоёмкой отрасли: поэтому заводы электролиза строят у мощных электростанций, а глинозём получают отдельно, ближе к сырью. Значения расхода округлённые, типичные для отрасли.

## Slide 8: Особенности технологии
Бедные руды
Металла в руде мало: нужны обогащение и перевозка концентрата
Многостадийность и комплексность
Добыча, обогащение, плавка, рафинирование; из руды берут и попутные металлы, и серу
Энергоёмкость
Особенно у лёгких металлов: алюминия, магния, титана
Загрязнение
Сернистый газ, пыль, фториды, сточные воды: нужна очистка
Notes: 2 минуты. Сразу связать с факторами размещения на следующем слайде: бедные руды тянут обогащение к месторождениям, энергоёмкость тянет плавку лёгких металлов к дешёвой энергии.

## Slide 9: Факторы размещения предприятий
Тяжёлые металлы
Сырьевой
Медь, никель, свинец, цинк, олово: заводы строят рядом с рудой и обогатительными фабриками
Лёгкие металлы
Энергетический
Алюминий, магний, титан: заводы строят у мощных ГЭС и ТЭС, где дешёвая электроэнергия
Вторичные металлы
Потребительский
Сплавы, прокат и переработка лома: предприятия работают в промышленных городах
Notes: 2 минуты. Правило: тяжёлые цветные металлы тяготеют к сырью, лёгкие — к энергии. Исключение для глинозёма: его получают ближе к сырью, а электролиз — у электростанций.

## Slide 10: Районы цветной металлургии
Район | Главные центры | Металлы
Норильский | Норильск | Никель, медь, платина и палладий
Кольский и Северо-Запад | Мончегорск, Кандалакша, Надвоицы, Волхов, Пикалёво | Никель, медь, алюминий, глинозём
Уральский | Ревда, Кировград, Красноуральск, Медногорск, Соликамск, Верхняя Салда, Каменск-Уральский | Медь, цинк, магний, титан, алюминий
Сибирский | Братск, Красноярск, Саяногорск, Новокузнецк, Ачинск | Алюминий у мощных ГЭС, глинозём
Северный Кавказ | Владикавказ | Цинк и свинец
Дальний Восток | Дальнегорск | Свинец, цинк, олово, золото
Notes: 3 минуты. Показывать центры на карте атласа. Подчеркнуть: Норильск и Кольский полуостров — основа никелевой и медной промышленности страны; Сибирь — главный район алюминия благодаря гидроэнергетике.

## Slide 11: Главные центры по металлам
Алюминий
Электролиз: Братск, Красноярск, Саяногорск, Новокузнецк, Волхов
Глинозём: Ачинск, Пикалёво, Североуральск
Никель и медь
Никель: Норильск, Мончегорск
Медь: Норильск, Урал (Ревда, Кировград, Красноуральск, Медногорск)
Магний и титан
Магний: Соликамск
Титан: Верхняя Салда, Березники
Цинк, свинец, олово
Цинк и свинец: Владикавказ, Дальнегорск
Олово: Дальний Восток
Notes: 3 минуты. Закрепить связь «металл → фактор → район»: алюминий — энергия (Сибирь), никель и медь — сырьё (Норильск, Урал), магний и титан — Урал (сырьё и энергия).

## Slide 12: Итоги урока
Главное
Россия — в тройке мировых производителей алюминия и никеля, пятая по рафинированной меди
Тяжёлые металлы тянутся к сырью, лёгкие — к дешёвой энергии
Главные районы: Норильский, Кольский, Уральский, Сибирский
Ключевые термины
Концентрат, флотация, обогащение
Пирометаллургия, гидрометаллургия
Электролиз, рафинирование
Глинозём, сплав
Комплексное использование сырья
Notes: Последняя минута: повторить главные выводы и термины, ответить на вопросы класса.